Технический райдер

- Ударная установка (предпочтение TAMA, Yamaha Absolute Custom, DW ) с сетом микрофонов (не менее 4-х) с креплениями или стойками, 3 стойки для тарелок (наклонные), стойка под хай-хэт, стойка для рабочего барабана. Стул для барабанщика. Коврик. (Схема прилагается).

- Басовый аппарат (комбо или кабинет) мощностью не менее 200 ватт. Желательно: Mark bass, Ampeg.

- Гитарный аппарат (комбо или кабинет, в зависимости от масштабов площадки). Желательно: комбо Peavey Bandit 112, Marshall Jcm 2000 Tsl 100, или кабинет Marshall JCM 900 Hi Gain, Mesa boogie dual rectifier. Внимание!!! Fender twin reverb, hot rod deluxe и производные не предлагать!!! Наличие исправного футсвитча на три канала обязательно.

- Микрофон на стойке для гитарного комбо (желательно Shure 57).

- 3 вокальных микрофона Shure beta 58 на стойках.

- Стойка микрофонная прямая для терменвокса Moog Theremini

- Наклонная стойка для гитарного комбо (в случае, если устанавливается комбо, а не кабинет).

- Стойка для клавишных (стандартная, одинарная).

- Три стойки для гитар (бас-гитара, электрогитара, акустическая гитара).

- 4 Мониторные линии (см stage plan)

- Звукорежиссер у пульта на время всего выступления.

- Не менее 6 сетевых адаптеров (удлинителей).

Минимальная мощность звукоусиливающей системы – 3кВт.

Звуковой ФOH пульт должен быть установлен напротив сцены в зоне реального контроля – см. план сцены.

Необходимое время для настройки составляет 1- 2 (два) часа при условии полной готовности со стороны местного персонала.

Input list

|  | Instrument | Source | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Mic AKG D112 | Gate |
| 2 | Snare | Mic SM 57 |  |
| 3 | Rack toms | Mic | Gate |
| 4 | Floor tom | Mic | Gate |
| 5 | Overhead | Mic condenser type |  |
| 6 | Bass | Line XLR |  |
| 7 | Guitar amp | Mic SM 57 |  |
| 8 | Vocal 1 | Mic SM 58 Beta | Rever |
| 9 | Vocal 2 | Mic SM 58 | Rever |
| 10 | Vocal 3 | Mic SM 58 | Rever |
| 11 | Keyboards L | Di box 1 |  |
| 12 | Keyboards R | Di box 2 |  |
| 13 | Moog Theremini | Di box 3 |  |
| 14 | Acoustic guitar | Di box 4 |  |
| 15 | Drum module | Di box 5 |  |

Stage Plan

Drums